模拟4

一、单项选择题

1、混凝土拆模时所需的强度是指设计混凝土强度等级相应的(  )。

A．混凝土棱柱体试件抗压强度标准值

B．混凝土立方体试件抗压强度标准值

C．混凝土立方体试件抗压强度设计值

D．混凝土棱柱体试件抗压强度设计值

2、雨期施工主要应做好哪些工作(  )。

A．防雨、防风、防雷、防电、防汛

B．防火、防寒、防毒、防滑、防爆

C．防雨、防风、防雷、防毒、防滑

D．防电、防汛、防火、防寒、防毒

3、覆盖浇水养护是利用平均气温高于(  )的自然条件，用适当的材料对混凝土表面加以覆盖并浇水，使混凝土在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件。

A．+6℃ B．+5℃ C．+4℃ D． +10℃

4、在升温阶段，混凝土原始温度上升到恒温。温度急速上升，会使混凝土表面因体积膨胀太快而产生裂缝。因而必须(  )。

A．严格控制升温的速度 B．严格控制降温的速度

C．严格控制升温和降温速度 D．不需控制升温和降温的速度

5、混凝土喷膜养护时，第二次喷涂应在(  )，喷第二次。

A．第一次喷涂成膜前

B．第一次喷涂成膜后，以手指轻压不粘时

C．第一次喷涂后马上

D．无规定

6、商品混凝土搅拌站的生产能力是依搅拌站的规模，搅拌机的型式、台数和容量大小而定的，其中中等规模的生产能力为(  )。

A．小于60 m3/h B．大于120m3/h

C．等于100m3/h D．在60～120m3/h之间

7、商品混凝土在运输时，要求搅拌运输车(  )。

A．不吸水、不漏浆、不粘结、防晒防雨、但冬季不必保温

B．不吸水、不漏浆、不粘结、防晒防雨、冬季保温

C．不吸水、不漏浆、不粘结、冬季保温、但不必防晒防雨

D．不吸水、不漏浆、不粘结、但不必防晒防雨、不必冬季保温

8、混凝土冬期施工时每立方米混凝土的最小水泥用量不得少于(  )。

A．300kg/m3 B．310kg/m3C．320kg/m3 D．400kg/m3

9、冬期混凝土施工用的水泥强度等级不应低于(  )。

A．32.5 B．42.5 C．52.5 D．62.5

10、混凝土在浇筑时，须使用串筒或溜槽的自由下落高度是(  )。

A．1.5m B．1.8m C．2.5m D．20m

11、现浇混凝土独立基础轴线位移允许偏差为(  )mm。

A．5 B．10 C．15 D．20

12、振捣器应正确操作，每操作(  )宜停振数分钟。

A．10cm B．50cm C．40cm D．30cm

13、混凝土的灌注时，应沿墙高度每(  )m开设门洞，装上斜溜槽卸料。

A．1.5 B．2.5 C．2 D．3

14、施工单位要做好商品混凝土的接收工作，防止混凝土等候的时间过长。一般情况下，混凝土从拌制到完成浇捣总时间不宜超过(  )，对于高温季节，还要缩短时间。

A．100min B．80min C．95min D．90min

15、国家标准规定，水泥的初凝时间，不得早于(  )。

A．45min B．60min C．50min D．60min

16、商品混凝土的搅拌运输是在搅拌运输车内装进已搅拌好的混凝土，在路上行走时(  )搅动。

A．低速 B．高速 C．均速 D．快速

17、商品混凝土与其他大多数建筑材料不同，(  )。

A．能运到工地贮存备用

B．既能在搅拌站贮存，又能运到工地贮存备用

C．既不能在搅拌站贮存，又不能运到工地贮存备用

D．不能运到工地贮存备用

18、钢筋混凝土如在室外焊接，最低气温不宜低于(  )。

A．-5℃ B．0℃ C．-10℃ D．-20℃

19、混凝土推定强度fcu，推等于(  )。

A．fcu，早 B．换算系数×fcu，早

C．换算系数×fcu，28 D．fcu，28

20、混凝土冬期施工方法优先采用(  )。

A．蓄热法 B．外加剂法C．早强水泥法D．综合蓄热法

21、现浇钢筋混凝梁，当梁跨大于2m时，混凝土强度须达到按设计强度标准值的(  )时才能拆模。

A．100% B．75% C．85% D．95%

22、为了避免由于蒸汽温度骤然升降而引起混凝土构件产生裂缝变形，必须(  )。

A．严格控制升温的速度 B．严格控制降温的速度

C．严格控制升温和降温速度 D．不需控制升温和降温的速度

23、当一组试件中强度的最大值与中间值之差超过中间值的15%时，取(  )作为该组试件的强度代表值。

A．中间值 B．最大值 C．最小值 D．平均值

24、冬期施工配制混凝土用的水灰比不应(  )。

A．大于0.6 B．大于0.5 C．小于0.6 D．小于0.5

25、混凝土冬期施工采用的措施以(  )为依据。

A．材料 B．气温 C．水文 D．地质

26、C10和C10以下的混凝土受冻临界强度不得低于(  )。

A．5MPa B．10MPa C．15MPa D．20MPa

27、覆盖浇水养护时所用的浇水工具为(  )。

A．当天用喷壶洒水，翌日用胶管浇水

B．当天用胶管浇水，翌日用喷壶洒水

C．均用喷壶洒水

D．均用胶管浇水

28、对商品混凝土拌和物的搅拌运输(  )。

A．只能以干料投入，在运输途中注水，按搅拌速度搅拌

B．只能以湿料投入，在运输途中按搅拌速度搅拌

C．有两种情况，干料投入，在运输途中注水，按搅拌速度搅拌；湿料投入，在运输途中按搅拌速度搅拌

D．只能投入已搅拌好的混凝土，但在运输途中不必再搅拌

29、覆盖浇水养护时，当外界气温低于(  )时，不允许浇水。

A．5℃ B．0℃ C．10℃ D．6℃

30、采用混凝土搅拌运输车运送混凝土时，不受时间限制的方式是(  )。

A．湿料搅拌运输 B．拢动运输

C．AB都可 D．干料注水搅拌

31、上题中所指的试件应(  )养护。

A．在结构物浇筑后制作并同条件

B．在结构物浇筑时制作但不同条件

C．在结构物浇筑时制作并同条件

D．在结构物浇筑后制作而且不同条件

32、混凝土采用加热养护前的温度不得低于(  )。

A．-5℃ B．0℃ C．2℃ D．5℃

33、柱的混凝土施工缝宜设置在(  )。

A．任何位置 B．基础的下部

C．吊车梁牛腿的中间 D．柱的中部

34、蒸汽养护用汽少，加热均匀，(  )。

A．只能用于预制构件

B．只能用于现浇构件

C．既可用于预制构件，又可用于现浇构件

D．只能用于现场预制构件

35、混凝土自拌和后(  )混凝土就会丧失流动性。

A．7～8h B．6～18h C．7～18h D．24h以上

36、现浇混凝土试块的标准立方体为(  )mm3。

A．250×250×250 B．100×100×100

C．200×200×200 D．150×150×150

37、柱、墙、梁的浇筑程序的规律是(  )。

A．先外后内 B．先内后外C．从东到西 D．从西到东

38、振捣器一般使用(  )后应拆开清洗轴承更换润滑油脂。

A．100h B．300h C．500h D．600h

39、后张法中，预应力结构模板(  )结构构件建立；有孔道灌浆的在灌浆强度不低于C1下列哪种说法是不正确的?

A．侧模应在预应力张拉前拆除，底模应在结构构件建立预应力后拆除

B．侧模应在预应力张拉后拆除，底模应在结构构件建立预应力后拆除

C．侧模和底模均应在结构构件建立预应力后拆除

D．侧模和底模均应在结构构件建立预应力前拆除

40、插入式振捣器操作时，应做到(  )。

A．快插快拔 B．慢插慢拔C．快插慢拔 D．慢插快拔

41、商品混凝土生产中采用计算机控制，能自动控制、打印记录，(  )。

A．能自动减水加砂，随时改变配合比和级配

B．能自动减水，但不能自动加砂

C．能自动加砂但不能自动减水

D．能自动减水加砂，但不能改变配合比和级配

42、商品混凝土生产过程中，要求(  )。

A．水泥及水的重量精度在2%以内，骨料及混合材料的重量精度在2%以内

B．水泥及水的重量精度在1%以内，骨料及混合材料的重量精度在1%以内

C．水泥及水的重量精度在1%以内，骨料及混合材料的重量精度在2%以内

D．水泥及水的重量精度在2%以内，骨料及混合材料的重量精度在1%以内

43、C60以下的混凝土在现场水泥的配料精度应控制在(  )。

A．±5% B．±3% C．±2% D．±1%

44、覆盖式养护即在混凝土成型、表面略平后，其上覆盖(  )进行封闭养护。

A．塑料薄膜 B．养护棚罩C．玻璃 D．透明玻璃钢

45、混凝土拆模强度的确定，应以与混凝土结构同条件养护的(  )强度为准。

A．棱柱体试件B．立方体试件C．圆形试件D．多边形试件

46、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥配制的混凝土受冻前不得低于为设计强度标准值的(  )。

A．30% B．40% C．50% D．60%

47、C25混凝土在气温30℃时的凝结时间为(  )。

A．180min B．210min C．150min D．90min

答案:

一、单项选择题

1、B 　 　 2、A 　 　 3、B 　 　 4、B 　 　 5、B 　 　 6、D 　 　 7、B 　 　 8、A 　 　 9、B 　 　 10、C 　 　 11、B 　 　 12、D 　 　 13、B 　 　 14、D 　 　 15、A 　 　 16、A 　 　 17、D 　 　 18、D 　 　 19、B 　 　 20、A 　 　 21、A 　 　 22、C 　 　 23、A 　 　 24、A 　 　 25、B 　 　 26、A 　 　 27、A 　 　 28、C 　 　 29、A 　 　 30、D 　 　 31、C 　 　 32、C 　 　 33、B 　 　 34、C 　 　 35、B 　 　 36、D 　 　 37、A 　 　 38、B 　 　 39、A 　 　 40、C 　 　 41、A 　 　 42、C 　 　 43、C 　 　 44、A 　 　 45、B 　 　 46、A 　 　 47、A