模拟74

是非题

1、G71指令中和程序段段号“ns”～“nf”中同时指定了F和S值时，则粗加工循环切削过程中，程序段段号“ns”～“nf”中指定的F和S值有效。

2、FANUC 0T系统的G71指令中的“ns”～“nf”程序段编写了非单调变化的轮廓，则在G71执行过程中会产生程序报警。

3、G71指令中的R值是指粗加工过程中X方向的退刀量，该值为半径量。

4、如果程序段号“ns”和“nf”之间没有给出F、S值，则G70执行过程中沿用G71执行过程中的F、S值。

5、在FANUC系统的G71循环指令中，顺序号“ns”所指程序段必须沿X向进刀，且不能出现Z轴的运动指令，否则会出现程序报警。

6、FANUC数控车复合固定循环指令中能进行子程序的调用。

7、G73循环加工的轮廓形状，没有单调递增或单调递减形式的限制。

8、G75循环指令执行过程中，X向每次切深量均相等。

9、执行G75指令，刀具完成一次径向切削后，在Z方向的偏移方向，由指令中参数P后的正负号确定。

10、执行G75指令中编写的Z方向的偏移量，应小于刀宽，否则在程序执行过程中会产生程序出错报警。

11、G32指令是FANUC系统中用于加工螺纹的单一固定循环指令。

12、指令“G34 X(U) ______ Z(W) ______ F ______ K ______；”中的K是指主轴每转螺距的增量(正值)或减量(负值)。

13、如果在单段方式下执行G92循环，则每执行一次循环必须按4次循环启动按钮。

14、在G92指令执行过程中，进给速度倍率和主轴速度倍率均无效。

15、FANUC系统G76指令只能用于圆柱螺纹的加工，不能用于圆锥螺纹的加工。

16、G76指令为非模态指令，所以必须每次指定。

17、采用G76指令加工螺纹时，加工过程中的进刀方式是沿牙型一侧面平行方向的斜向进刀。

18、FANUC系统主程序和子程序的程序名格式完全相同。

19、FANUC系统指令“M98P××××L××××；”中省略了L，则该指令表示调用子程序一次。

20、当宏程序A调用宏程序B而且都有变量#100时，宏程序A中的#100与宏程序B中的#100是同一个变量。

21、宏程序的格式类似于子程序的格式，以M99来结束宏程序，因此宏程序只能以子程序调用方法进行调用，即只能用M98进行调用。

22、执行指令“G65 H01 P#100；”后，#100的值由系统参数指定。

23、指令“G65 H80 P120；”属于无条件跳转指令，执行该指令时，将无条件跳转到N120程序段执行。

24、B类宏程序除可采用A类宏程序的变量表示方法外，还可以用表达式表示，但表达式必须封闭在圆括号“______”中。

25、在编写A类宏程序时，要注意在宏程序中不可采用刀具半径补偿进行编程。

26、指令“G65 P1000 X100.0 Y30.0 Z20.0 F100.0；”中的X、Y、Z并不代表坐标功能，F也不代表进给功能。

27、表达式“30.0+20.0=#100；”是一个正确的变量赋值表达式。

28、B类宏程序的运算指令中函数SIN、COS等的角度单位是度，分和秒要换算成带小数点的度。

29、B类宏程序函数中的括号允许嵌套使用，但最多只允许嵌套5级。

30、宏程序指令“WHILE [条件式] DO m”中的“m”表示循环执行WHILE与END之间程序段的次数。

31、通过指令“G65 P1000 D100.0；”引数赋值后，程序中的参数“#7”的初始值为100.0。

32、机床报警指示灯变亮后，通常情况下是通过关闭机床面板上的报警指示灯按钮来熄灭该指示灯的。

33、按下机床急停操作开关后，除能进行手轮操作外，其余的所有操作都将停止。

34、当开关“PROG PROTECT”处于“OFF”位置时，即使在“EDIT”状态下也不能对NC程序进行编辑操作。

35、在任何情况下，程序段前加“/”符号的程序段都将被跳过执行。

36、在自动加工的空运行状态下，刀具的移动速度与程序中指令的进给速度无关。

37、通常情况下，手摇脉冲发生器顺时针转动方向为刀具进给的正向，逆时针转动方向为刀具进给的负方向。

38、手动返回参考点时，返回点不能离参考点太近，否则会出现机床超程等报警。

39、手摇进给的进给速率可通过进给速度倍率旋钮进行调节，调节范围为0%～150%。

40、当机床出现超行程报警时，按下复位按钮“RESET”即可使超程报警解除。

41、机床返回参考点后，如果按下急停开关，机床返回参考点指示灯将熄灭。

42、只有在MDI或EDIT方式下，才能进行程序的输入操作。

43、在插入新程序的过程中，如果新建的程序号为内存中已有的程序号，则新程序将替代原有程序。

44、在EDIT模式下，按下“RESET”键即可使光标跳到程序头。

45、数控机床空运行主要是用于检查刀具轨迹的正确性。

46、增量进给的最小增量步长是按照脉冲当量来作为单位的，通常情况下，最小增量步长取0.001mm。

47、毛坯切削循环CYCLE95中，用于表示X方向精加工余量的参数FALX有正负值之分，当加工外圆时其值为正，当加工内孔时其值为负。

答案:

是非题

1、B 　 　 2、B 　 　 3、A 　 　 4、A 　 　 5、A 　 　 6、B 　 　 7、A 　 　 8、B 　 　 9、B 　 　 10、B 　 　 11、B 　 　 12、A 　 　 13、A 　 　 14、A 　 　 15、B 　 　 16、A 　 　 17、A 　 　 18、A 　 　 19、A 　 　 20、A 　 　 21、B 　 　 22、B 　 　 23、A 　 　 24、B 　 　 25、B 　 　 26、A 　 　 27、B 　 　 28、A 　 　 29、A 　 　 30、A 　 　 31、A 　 　 32、B 　 　 33、B 　 　 34、B 　 　 35、B 　 　 36、A 　 　 37、A 　 　 38、A 　 　 39、B 　 　 40、B 　 　 41、A 　 　 42、A 　 　 43、B 　 　 44、A 　 　 45、A 　 　 46、A 　 　 47、B