模拟1

一、填空题

1、社会主义职业道德的核心是______；基本原则是______。

2、安全“三宝”是指施工作业现场中必备的______、______和______。

3、职业道德是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德______、道德______与道德______的总和。

4、建设部规定的建筑业职工文明守则是“八要”“______”。

5、图样的比例是指______相应要素的线性尺寸之比。

6、常用的辅助视图有______、______和______等。

7、将若干______构件用______连接起来并作平面运动的机构称为平面连杆机构。

8、铰链四杆机构按曲柄、摇杆的存在情况，分为______、______和______三种基本形式。

9、平面四杆机构可通过改变______、将______副变换为______副、扩大______副和选择不同的构件为机架等方法演化为一些其他形式的机构。

10、机械传动可分为______、______、______、______和______等。

11、带传动的张紧方式有______、______。

12、渐开线的形状取决于基圆的大小。基圆越大，所形成的渐开线越______。

13、齿轮的失效主要是轮齿的失效，它与齿轮的传动类型、工作状况、材料性质、加工精度等有关。常见的失效形式有______、______、______、______等。

14、常用的间歇运动机构有______机构和______机构，以把主动件的连续运动变为从动件的间歇运动。

15、螺纹连接有______、______、______、______和______。

16、螺纹连接常用的防松方法有______防松、______防松和______防松等几种。

17、轴按所承受载荷的不同可分为______、______和______三类。

18、轴上零件的周向固定方法有______、______和______等。

19、滑动轴承的摩擦状态有______、______、______和______等类型。

20、滚动轴承轴向间隙的调整有______、______和______等几种方式。

二、单项选择题

21、人的良好的道德品质是______。

A．与生俱来的    B．小时候形成的习惯

C．经过教育培养的    D．学校教育的结果

22、履行岗位职责就是要______。

A．明确自己的岗位应做哪些工作，其工作应干到什么程度

B．明确自己的岗位内容，但不一定全都做到

C．明确自己的岗位内容的一部分，并把这些内容做好

D．以上答案都不对

23、职业道德的基本规范主要指爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众和______。

A．奉献社会    B．敬老爱幼    C．关心集体    D．学习知识

24、劳动合同应当采用______订立。

A．书面形式    B．口头形式    C．公证形式    D．格式条款

25、劳动合同约定的试用期最长不得超过______。

A．12个月    B．6个月    C．3个月    D．1个月

26、下列做法中，不符合《建筑法》关于承揽工程的规定的是______。

A．承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书

B．承包建筑工程的单位应当在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

C．大型建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包

D．实行联合共同承包的，应当按照资质等级高(同一专业)的单位的业务许可范围承揽工程

27、生产经营单位______为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

A．应当    B．必须    C．可以    D．不必

28、根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，供热与供冷系统的最低保修期为______。

A．1年    B．一个采暖期、供冷期

C．2年    D．两个采暖期、供冷期

29、零件图样上所标注的尺寸是指______尺寸。

A．所画底图的    B．机件加工前毛坯的

C．机件加工后的    D．最大极限

30、工程图上，绘制圆的对称中心线时，线型应为______。

A．粗实线    B．细实线    C．细点画线    D．虚线

31、分析三视图，相应的轴测图是______。

32、下图正确的移出断面图是______。

三、多项选择题

33、______等条款，是劳动合同应具备的内容。

A．劳动合同期限    B．劳动报酬    C．劳动纪律

D．劳动保护和劳动条件    E．劳动争议的解决方法

34、根据《建筑法》的规定，颁发施工许可证必须具备的条件包括______。

A．已经办理了建筑工程用地批准手续

B．按照规定应该委托监理的工程已委托监理

C．施工图和设计文件等待审查

D．已经确定具备相应资质条件的施工企业

E．建设资金已经落实

35、从业人员安全生产中的权利包括______。

A．知情权    B．建议权    C．危险报告权

D．紧急避险权    E．控告权

36、根据我国《安全生产法》的规定，下列属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是______。

A．建立、健全本单位安全生产责任

B．组织制定本单位安全生产责任制

C．保证本单位安全生产投入的有效实施

D．为从业人员缴纳保险费

E．及时、如实报告生产安全事故

37、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题时，则______。

A．施工单位应当履行保修义务

B．一般应先分析质量问题的原因，确定维修方案

C．损失应由施工单位承担

D．保修费用，由质量缺陷的责任方承担

E．问题严重、原因不明时，应先保修

四、判断题

38、图样的比例是指图形与实物相应要素的线性尺寸之比。(    )

39、机件的真实大小应以图样上所注的数值为依据，与图样的大小和绘图的准确度无关。(    )

40、同一张图样内不按规定位置配置时，应标明视图的名称及投影方向。(    )

41、机车车轮联动机构为反向平行双曲柄机构，车门启闭装置则为正向平行双曲柄机构。(    )

42、开口式平带传动常用于两轴轴线平行且旋转方向相同的场合。(    )

43、分度圆是齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆。(    )

44、键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定，以传递转矩。(    )

45、推力滑动轴承既可承受轴向载荷，也可承受径向载荷。(    )

46、联轴器只有在机械停止后才能将连接的两根轴分离，离合器则可以在机械的运转过程中根据需要使两轴随时接合和分离。(    )

47、飞溅润滑常用在闭式齿轮传动及曲轴的轴承处。(    )

48、单位横截面积上的内力称为应力。(    )

49、将退火后的工件重新加热到某一温度，保温一段时间，然后冷却到室温的热处理方法称为回火。(    )

50、低合金钢是指碳的质量分数小于5%的合金钢。(    )

答案:

一、填空题

1、为人民服务  集体主义 　 　 2、安全帽  安全带  安全网 　 　 3、准则  情操  品质 　 　 4、八不准 　 　 5、图形与实物 　 　 6、局部视图  斜视图  旋转视图 　 　 7、刚性  低副 　 　 8、曲柄摇杆机构  双曲柄机构  双摇杆机构 　 　 9、构件长度  转动  移动  转动 　 　 10、带传动  链传动  齿轮传动  蜗杆传动  螺旋传动 　 　 11、调节中心距  采用张紧轮 　 　 12、平直 　 　 13、轮齿折断  齿面点蚀  齿面胶合  塑性变形 　 　 14、棘轮  槽轮 　 　 15、螺栓连接  双头螺柱连接  螺钉连接  紧定螺钉连接 　 　 16、摩擦  机械  不可拆法 　 　 17、心轴  传动轴  转轴 　 　 18、键销连接  过盈配合  紧定套固定 　 　 19、干摩擦  边界摩擦  液体摩擦  混合摩擦 　 　 20、调整垫片  调节压盖  调整环

二、单项选择题

21、C 　 　 22、A 　 　 23、A 　 　 24、A 　 　 25、B 　 　 26、D 　 　 27、B 　 　 28、D 　 　 29、C 　 　 30、C 　 　 31、D 　 　 32、A

三、多项选择题

33、ABCD 　 　 34、ABDE 　 　 35、ABDE 　 　 36、ABCE 　 　 37、ABDE

四、判断题

38、A 　 　 39、A 　 　 40、A 　 　 41、B 　 　 42、A 　 　 43、A 　 　 44、A 　 　 45、B 　 　 46、A 　 　 47、A 　 　 48、A 　 　 49、B 　 　 50、B