模拟4

试题1 制作二阶梯形拉深件

1、1．考核要求

(1)必须穿戴好劳保用品。

(2)必备的工具、量具、用具准备齐全。

(3)按工艺规程操作。

(4)工具、量具、用具使用正确。

(5)符合安全文明操作。

2．准备要求

(1)材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08钢板 | 1.5mm&times;100mm&times;300mm | 1块 | 展开料自定 |

(2)设备准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪板机 | Q11-6.3&times;2500 | 1台 |  |
| 2 | 冲床 | J23-80 | 1台 |  |

(3)工具、量具、用具准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度划线尺 | 0～300mm | 1把 |  |
| 2 | 游标卡尺 | 0～200mm | 1把 |  |
| 3 | 手锯 |  | 1把 |  |
| 4 | 扁锉 |  | 1把 |  |
| 5 | 划规 | 8in | 1把 |  |

注：工具、量具、用具可根据试题要求自定。

3．操作程序说明

(1)准备工作；

(2)剪板、下料；

(3)安装模具；

(4)调整冲模；

(5)冲压加工；

(6)清理现场。

4．考核规定说明

(1)如操作违章，将停止考核。

(2)考核采用百分制，考核项目得分按组卷比重进行折算。

(3)考核方式说明：该项目为现场实际操作题，全过程按评分标准进行评分。

(4)测量技能说明：本项目主要测试考生对制作二阶梯形拉深件操作的熟练程度。

5．考核时限

(1)从正式操作开始计时。

(2)考核时，提前完成操作不加分，超过规定操作时间按规定标准评分。

试题2 制作浅三阶梯形拉深件

2、1．考核要求

(1)必须穿戴好劳保用品。

(2)必备的工具、量具、用具准备齐全。

(3)按工艺规程操作。

(4)工具、量具、用具使用正确。

(5)符合安全文明操作。

2．准备要求

(1)材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08钢板 | 1.5mm&times;80mm&times;240mm | 1块 | 展开料自定 |

(2)设备准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪板机 | Q11-6.3&times;2500 | 1台 |  |
| 2 | 冲床 | J23-80 | 1台 |  |

(3)工具、量具、用具准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度划线尺 | 0～300mm | 1把 |  |
| 2 | 游标卡尺 | 0～200mm | 1把 |  |
| 3 | 手锯 |  | 1把 |  |
| 4 | 扁锉 |  | 1把 |  |
| 5 | 划规 | 8in | 1把 |  |

注：工具、量具、用具可根据试题要求自定。

3．操作程序说明

(1)准备工作；

(2)剪板、下料；

(3)安装模具；

(4)调整冲模；

(5) 冲压加工；

(6)清理现场。

4．考核规定说明

(1)如操作违章，将停止考核。

(2)考核采用百分制，考核项目得分按组卷比重进行折算。

(3)考核方式说明：该项目为现场实际操作题，全过程按评分标准进行评分。

(4)测量技能说明：本项目主要测试考生对制作浅三阶梯形拉深件操作的熟练程度。

5．考核时限

(1)从正式操作开始计时。

(2)考核时，提前完成操作不加分，超过规定操作时间按规定标准评分。

试题3 制作浅二阶梯形拉深件

3、1．考核要求

(1)必须穿戴好劳保用品。

(2)必备的工具、量具、用具准备齐全。

(3)按工艺规程操作。

(4)工具、量具、用具使用正确。

(5)符合安全文明操作。

2．准备要求

(1)材料准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08钢板 | 1.5mm&times;80mm&times;240mm | 1块 | 展开料自定 |

(2)设备准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪板机 | Q11-6.3&times;2500 | 1台 |  |
| 2 | 冲床 | J23-80 | 1台 |  |

(3)工具、量具、用具准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度划线尺 | 0～300mm | 1把 |  |
| 2 | 游标卡尺 | 0～200mm | 1把 |  |
| 3 | 手锯 |  | 1把 |  |
| 4 | 扁锉 |  | 1把 |  |
| 5 | 划规 | 8in | 1把 |  |

注：工具、量具、用具可根据试题要求自定。

3．操作程序说明

(1)准备工作；

(2)剪板、下料；

(3)安装模具；

(4)调整冲模；

(5)冲压加工；

(6)清理现场。

4．考核规定说明

(1)如操作违章，将停止考核。

(2)考核采用百分制，考核项目得分按组卷比重进行折算。

(3)考核方式说明：该项目为现场实际操作题，全过程按评分标准进行评分。

(4)测量技能说明：本项目主要测试考生对制作浅二阶梯形拉深件操作的熟练程度。

5．考核时限

(1)从正式操作开始计时。

(2)考核时，提前完成操作不加分，超过规定操作时间按规定标准评分。

答案:

试题1 制作二阶梯形拉深件

1、评分记录表

| 序号 | 考核 项目 | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 检测 结果 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 | 准备工具、量具、用具 | 5 | 少选一件扣5分 |  |  |  |  |
| 2 | 剪板、下料 | 300mm&plusmn;0.5mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 100mm&plusmn;0.5mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
| 3 | 安装模具 | 凸模与凹模间隙均匀，单面 间隙为 | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
| 4 | 调整冲模 | 凸模进入凹模深度以满足 R2mm、R1.5mm为宜 | 10 | 每超差0.1mm扣1分 |  |  |  |  |
| 5 | 冲压加工 | 操作前模具、条料或坯料要 加润滑油 | 5 | 一项没加润滑油扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 毛刺高度0.20mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | mm | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | mm | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | R1.5mm&plusmn;0.20mm | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 30mm&plusmn;0.5mm | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 15mm&plusmn;0.30mm | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
| 6 | 清理现场 | 工具、量具、用具整理；清扫 工作台 | 5 | 工具、量具、用具不整理扣3分；不 清扫工作台扣2分 |  |  |  |  |
| 7 | 安全文 明操作 | 遵守安全工作规程 |  | 每违反一项规定从总分中扣5分； 严重违规停止操作 |  |  |  |  |
| 8 | 考核时限 | 在规定时间内完成；允许三 个冲件 |  | 每超时1min从总分中扣5分，超 时3min停止操作；制作第二个冲 件，从总分中扣除10分；制作第三 个冲件，从总分中扣除20分 |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |

试题2 制作浅三阶梯形拉深件

2、评分记录表

| 序号 | 考核 项目 | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 检测 结果 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 | 准备工具、量具、用具 | 5 | 少选一件扣5分 |  |  |  |  |
| 2 | 剪板、下料 | 240mm&plusmn;0.5mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 80mm&plusmn;0.5mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
| 3 | 安装模具 | 凸模与凹模间隙均匀，单面 间隙为mm | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
| 4 | 调整冲模 | 凸模进入凹模深度以满足 R3.5mm、R1.5mm为宜 | 10 | 每超差0.1mm扣1分 |  |  |  |  |
| 5 | 冲压加工 | 操作前模具、条料或坯料要 加润滑油 | 5 | 一项没加润滑油扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 毛刺高度0.20mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | mm | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | R1.5mm&plusmn;0.2mm(2处) | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | R3.5mm&plusmn;0.2mm(3处) | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 24mm&plusmn;0.5mm | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 8mm&plusmn;0.3mm(2处) | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
| 6 | 清理现场 | 工具、量具、用具整理；清扫 工作台 | 5 | 工具、量具、用具不整理扣3分；不 清扫工作台扣2分 |  |  |  |  |
| 7 | 安全文 明操作 | 遵守安全工作规程 |  | 每违反一项规定从总分中扣5分； 严重违规停止操作 |  |  |  |  |
| 8 | 考核时限 | 在规定时间内完成；允许三 个冲件 |  | 每超时1min从总分中扣5分，超 时3min停止操作；制作第二个冲 件，从总分中扣除10分；制作第三 个冲件，从总分中扣除20分 |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |

试题3 制作浅二阶梯形拉深件

3、评分记录表

| 序号 | 考核 项目 | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 检测 结果 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 | 准备工具、量具、用具 | 5 | 少选一件扣5分 |  |  |  |  |
| 2 | 剪板、下料 | 240mm&plusmn;0.5mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 80mm&plusmn;0.5mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
| 3 | 安装模具 | 凸模与凹模间隙均匀，单面 间隙为mm | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
| 4 | 调整冲模 | 凸模进入凹模深度以满足 R3.5mm、R1.5mm为宜 | 10 | 每超差0.1mm扣1分 |  |  |  |  |
| 5 | 冲压加工 | 操作前模具、条料或坯料要 加润滑油 | 5 | 一项没加润滑油扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 毛刺高度0.20mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | R1.5mm&plusmn;0.2mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | R3.5mm&plusmn;0.2mm | 5 | 超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 16mm&plusmn;0.5mm | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 8mm&plusmn;0.3mm(2处) | 10 | 每超差0.04mm扣5分 |  |  |  |  |
| 6 | 清理现场 | 工具、量具、用具整理；清扫 工作台 | 5 | 工具、量具、用具不整理扣3分；不 清扫工作台扣2分 |  |  |  |  |
| 7 | 安全文 明操作 | 遵守安全工作规程 |  | 每违反一项规定从总分中扣5分； 严重违规停止操作 |  |  |  |  |
| 8 | 考核时限 | 在规定时间内完成；允许三 个冲件 |  | 每超时1min从总分中扣5分，超 时3min停止操作；制作第二个冲 件，从总分中扣除10分；制作第三 个冲件，从总分中扣除20分 |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |