模拟28

一、判断题

1、乙炔管道除与设备、附件连接时采用法兰或焊接，其他接口一律采用螺纹联接。(  )

2、严禁把氧气管道与电缆安装在同一地沟内。(  )

3、拼装方形补偿器应在平地上进行，4个弯头应在同一平面内。(  )

4、管道变径处宜采用大小头，安装时应注意：同心大小头宜用在水平管道上，偏心大小头宜用在垂直管道上。(  )

5、乙炔管道吹扫合格后，应在管道充满氮气的条件下送入乙炔，投入使用。(  )

6、燃气管道采用焊接连接时，DN＞50mm采用电焊连接，DN≤50mm采用氧乙炔焊焊接。(  )

7、埋地中压燃气管道，当管材采用铸铁管时采用青铅接口。(  )

8、沟槽回填前先将沟内积水排除，以免形成夹水覆土，产生“弹性土”，造成以后路面沉陷。(  )

9、管道沟槽施工中，接口及铺管过程时，上、下沟槽不准攀登支撑。(  )

10、扫线引气管的布置，应按照不留“死油段”的原则，在整个系统中统一考虑，最好顺坡吹扫。(  )

11、乙炔管道强度试验和严密性试验一般都采用洁净水做介质。(  )

12、多根管道共用的托架或箱形式支架的定位，应按最大管径确定其最大间距。(  )

13、道路下的沟槽用冻土回填时，还土应随还随夯，防止松土淋雨。(  )

14、沟槽回填应分层回填，分层压实。(  )

15、吊装波纹补偿器时，应该把钢丝绳直接绑扎在波纹管平衡位置上。(  )

16、氧气管道除与设备、附件连接采用法兰或螺纹联接外，其余均应采用焊接。(  )

17、室内工艺管路敷设应有坡度，坡度方向一般均为逆介质流动方向，但也可采用顺介质流动方向。(  )

18、管沟回填时，只有回填土至管顶以上时，方可停止排水。(  )

19、乙炔管道与导电线路敷设在同一管沟时，应设在上部0.5m以上。(  )

20、对距离较长的重力流管道工程，一般由上游向下游进行施工。(  )

21、蒸汽支管应从主管下方或侧面接出，以免凝结水流入支管。(  )

22、由乙炔干管上接出的支管与用气设备之间，必须经过单独的岗位回火防止器。(  )

23、管沟挖沟深度在5m以内时，可采用脚手架进行接力倒土。(  )

24、在埋地燃气管道上的补偿器应安装在阀门的前方(按气流方向)，其伸缩性能有利于检修时拆卸阀门。(  )

25、架空的氧气管道可与其他气体管道和不燃液体管道共架敷设。(  )

26、热力管道靠近方型补偿器两侧的1、2个支架，应向膨胀的方向偏心安装。(  )

27、方形补偿器预拉伸的方法，通常采用拉管器、手拉葫芦，也可采用千斤顶进行预撑。(  )

28、氧气管道试压时，使用的试验介质都应是无油的。(  )

29、热力管道的布置应使管道主干线力求短直，金属消耗最少。(  )

30、热力管道补偿器两侧的活动支座和直管段上的导向支座应偏心安装。(  )

31、热水供热系统的通热试验，由系统充水、升温、正常循环这三个工序组成。(  )

32、当燃气、空气混合气体的浓度高于燃爆上限时，不可能燃烧，不会发生爆炸。(  )

33、厂区输油管道一般采用架空敷设，并尽可能与煤气管道或其他管道共架敷设。(  )

34、单向套筒补偿器芯管应安装在介质流出端。(  )

35、被液氧浸渍的多孔有机物遇火或撞击时，会产生强烈爆炸。(  )

36、热力管道在地沟内的分支处装有阀门、仪表、疏排水装置、除污器等附件时，应设置检查井或人孔。(  )

37、氧气管道阀门安装前应以等于工作压力的气压进行气密性试验，用无油肥皂水检查，10min内不降压、不渗漏为合格。(  )

38、脱开式保温是在保温层与管壁间先涂一层易软化的物质，管道工作时所涂物质受热熔化，使得管子在保温层内可以伸缩运动。(  )

39、氧气管道通过烟道、通行地沟应加上适当的防护。(  )

40、氧气管道与燃油管道共沟敷设时，氧气管道宜布置在燃油管道上面，且净距不应小于0.5m。(  )

41、氧气管道严密性试验应在强度试验合格后进行，均采用水压试验。(  )

42、若在沟槽上不修路时，回填土应较原地面高50cm左右。(  )

43、燃油管道和蒸汽伴热管道应有一定的坡度，坡向最低排放点。(  )

44、车间架空管道分层布置时，乙炔管道应布置在最下层，其固定支架不应固定在其他管道上。(  )

45、氧气管道调节阀组的管道，应采用不锈钢管或铜管。(  )

46、乙炔与锌产生的碳化物有爆炸危险，因此，乙炔管道不应采用镀锌钢管。(  )

47、蒸汽喷射器用于热水采暖系统时，既起到回水循环泵的加压作用，又起到热交换器的加热作用。(  )

答案:

一、判断题

1、B 　 　 2、A 　 　 3、A 　 　 4、B 　 　 5、A 　 　 6、A 　 　 7、B 　 　 8、A 　 　 9、A 　 　 10、A 　 　 11、B 　 　 12、B 　 　 13、A 　 　 14、A 　 　 15、B 　 　 16、A 　 　 17、A 　 　 18、A 　 　 19、B 　 　 20、B 　 　 21、B 　 　 22、A 　 　 23、B 　 　 24、B 　 　 25、A 　 　 26、B 　 　 27、A 　 　 28、A 　 　 29、A 　 　 30、A 　 　 31、A 　 　 32、B 　 　 33、B 　 　 34、B 　 　 35、B 　 　 36、A 　 　 37、A 　 　 38、A 　 　 39、B 　 　 40、A 　 　 41、B 　 　 42、B 　 　 43、A 　 　 44、B 　 　 45、A 　 　 46、A 　 　 47、A